## Slide 1
研究路线讨论 / 2026.10
Lite3 户外巡检
鲁棒行走控制
从湿滑适应到多场景自主运动
项目现状 · 研究创新 · 工程验证
Lite3
Notes: 本汇报结合 Lite3 项目当前训练结构和用户提供的工程目标，比较多步态切换与湿滑适应，并给出户外巡检的扩展路线。

## Slide 2
工程目标与运行范围
02 / 11
目标是在地面条件未知或变化时，保持巡检路线上的连续、安全运动
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
02
任务要求
雨后路面、湿坡和局部积水会改变足地抓地能力。机器人需要继续行走、转弯和通过缓坡，出现滑移后能够恢复。
巡检路线中的典型变化
干燥硬路面
局部湿滑
坡面 / 转弯
运行范围需要明确材料、坡度、速度、载荷和可接受的湿滑程度。
“稳定”要用任务完成率、滑移、跌倒与恢复时间定义，并限定可验证的户外运行范围。
Notes: 工程场景定义建议：先聚焦雨后硬质路面、湿坡和干湿交界。草地、泥地和松散碎石同时涉及沉陷与材料形变，需要后续单独建模。

## Slide 3
项目现有基础与主要缺口
03 / 11
已具备鲁棒运动底座，下一步需要补足空间变化摩擦与显式滑移适应
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
03
可复用的能力
稳定上楼策略
45 维本体观测与 5 帧历史
多地形训练和 PPO / DreamWaQ
全局摩擦随机化
Lite3 摩擦范围：0.1 – 1.25
仿真中按环境采样整体摩擦参数
训练时的非对称观测结构
Actor 策略
本体感觉与历史信息
Critic 价值网络
可见特权摩擦等信息
策略部署时不直接知道真实摩擦系数
当前奖励中已有 stumble、足端清障等项，尚未形成支撑相滑移检测与恢复闭环。
研究缺口：局部湿滑区域、风险估计、策略恢复
Notes: 项目代码依据：legged_gym/envs/Lite3_Trot/Lite3_Stairs_config.py（friction_range=[0.1, 1.25]）；legged_gym/envs/GO2_Trot/GO2_Stairs_config.py（45 维单帧观测、5 帧历史）；legged_gym/envs/GO2_Trot/GO2_Stairs.py（critic 特权观测含摩擦系数，按环境随机摩擦；含 stumble 与 foot-clearance 奖励）。
用户提供的工程事实：Lite3 已能稳定上楼。代码仍需在后续实现前确认部署分支和训练 checkpoint。

## Slide 4
多步态切换与湿滑适应：实现难度比较
04 / 11
按当前项目的复用程度、研究新增量与户外巡检收益综合判断
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
04
比较维度 | 多步态控制切换 | 湿滑场景适应
已有基础 | 已有多方向与快慢运动命令；尚无显式步态标签和相位控制。 | 已有整体摩擦随机化、特权 critic 和稳定爬楼策略。
新增模块 | 步态条件、各步态策略或专家、切换选择器、过渡稳定约束。 | 局部摩擦地图、支撑相滑移估计、低附着恢复与风险自适应。
实现难点 | 技能数据与相位定义；策略切换时保持连续性和稳定性。 | 真实路面标定、干湿突变泛化、仿真结果迁移到真机。
工程价值 | 提高速度、能耗或特定地形下的运动选择能力。 | 直接降低雨后路面、湿坡和湿台阶的巡检失稳风险。
项目建议 | 作为第二阶段的运动能力扩展。 | 作为近期主线，先做感知与恢复闭环。
Notes: 难度是基于当前 Lite3 仓库和目标范围的工程估计，不是论文结果。局部湿滑的真实表面验证成本高，但算法可以从现有策略与摩擦训练结构渐进扩展。
多步态研究对照：Stamatopoulou et al., eGAIT, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2025, DOI 10.1109/TASE.2025.3636224。

## Slide 5
近年期刊工作给出的研究参照
05 / 11
两类工作都能复用现有项目基础，但面向的工程问题不同
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
05
滑移检测与恢复
Slip Detection and Recovery for Quadruped Robots via Orthogonal Decomposition
IEEE Transactions on Industrial Electronics
2025 年卷期，Unitree A1 实机验证
本体感知滑移检测，结合位置 / 力控制恢复，并在线估计接触摩擦。
DOI 10.1109/TIE.2024.3488360
多技能步态切换
eGAIT: Multi-Skilled Policy for Energy-Efficient Gait Transitions
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
2025 年，Unitree Go1 实机验证
九种速度优化步态，结合 MPC 轨迹、PPO / AMP 策略和层级切换选择器。
DOI 10.1109/TASE.2025.3636224
对当前项目的启示：滑移方向的闭环更直接服务户外安全；多步态是后续的技能与效率扩展。
Notes: Yan et al., “Slip Detection and Recovery for Quadruped Robots via Orthogonal Decomposition,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 72, Issue 6, June 2025, pp. 6166–6174. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2024.3488360. IEEE Xplore abstract reports a proprioceptive slip detector, hybrid position/force recovery controller, online friction estimation, and Unitree A1 experiment.
Stamatopoulou et al., “eGAIT: Multi-Skilled Policy for Energy-Efficient Gait Transitions,” IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Vol. 23, pp. 1575–1586, published 3 Dec 2025. DOI: https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3636224. IEEE Xplore abstract reports nine velocity-optimized gaits, MPC-generated references, PPO/AMP-style training, HRL selector, and Unitree Go1 validation.

## Slide 6
推荐控制结构：运动策略加滑移风险闭环
06 / 11
保留已稳定的 DreamWaQ 策略，让风险估计器与恢复监督器处理低附着变化
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
06
可部署观测
IMU、关节位置 / 速度
动作历史、接触估计
抓地风险估计
滑移概率 / 置信度
历史编码辅助判断
名义运动策略
当前 DreamWaQ
维持行走与爬楼能力
恢复监督器
限速、减小加速度
调整支撑与落足目标
训练时的特权信息
仿真 critic 可使用摩擦系数、接触真值与地形参数训练；部署 actor 只使用实机能获得的观测。
第一版用命令限速 / 加速度做恢复；验证有效后，再扩展到足端轨迹和支撑时间调节。
Notes: 建议将风险估计器作为辅助头或轻量监督器，先判断“滑移风险是否升高”，再决定是否估计有效摩擦。仿真摩擦系数无法在真实户外直接读取，不能作为部署 actor 的必需输入。

## Slide 7
场景扩展：从硬质湿路面逐步到复杂户外地面
07 / 11
按物理建模和真机验证成本递增，避免把所有恶劣环境压成一个摩擦参数
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
07
阶段 A 硬质路面
干 / 湿水泥
石板、沥青、金属板
平地与固定坡度
建立低附着基准
阶段 B 空间变化
局部湿滑斑块
干湿边界与小水洼
斜坡、转弯、加减速
验证在线适应能力
阶段 C 复杂地面
草地、碎石、落叶
泥地与松散土壤
不平整及接触形变
补充可变形地面模型
泥地、草地与碎石还涉及沉陷和地面形变，应在硬质低附着验证完成后单独扩展。
Notes: 场景扩展建议：先把可控、可重复的硬质材料做透，再增加局部摩擦突变；对可变形地面采用独立接触模型和独立评测，不把所有失败归因于摩擦系数。

## Slide 8
训练创新：从摩擦随机化走向可诊断的滑移适应
08 / 11
让每次滑移都有标签、可量化，也能对应策略调整
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
08
环境随机化
将单一环境摩擦扩展为局部摩擦地图，随机湿滑位置、区域长度和干湿边界。保留干燥路面与现有楼梯任务。
支撑相滑移量
只在足端接触地面时，计算足端相对地面的切向速度或滑移距离。
滑移惩罚 = 接触门控 × 切向滑移速度²
同时保留速度跟踪与前进奖励，防止策略通过停住来规避滑移。
风险自适应
用滑移事件训练风险估计器。高风险时降低速度与加速度，恢复后再逐步回到目标速度。
推荐消融
基线策略
整体摩擦随机化
局部湿滑训练
局部湿滑 + 风险适应
核心创新：在未见过的局部低附着变化下，检测滑移并恢复，而不是只提高训练时的摩擦覆盖。
Notes: 仿真里可由足端接触力和足端刚体速度计算监督标签。真机部署时用已存在的本体感觉历史，必要时增加可估计的接触状态；先验证观测可用性，再确定网络接口。

## Slide 9
评价指标与真机验证
09 / 11
把“稳定”转成任务表现、滑移损失与恢复能力三类证据
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
09
指标 | 测量方式 | 工程意义
任务完成率 / 跌倒率 | 固定路线、速度与载荷重复测试 | 巡检路线能否连续完成
支撑相滑移 | 滑移距离、滑移时间占比、单步最大滑移 | 直接反映足地失稳程度
路径与速度误差 | 路线偏差、目标速度跟踪误差 | 判断适应是否以牺牲任务效率换稳定
滑移后恢复时间 | 首次滑移到恢复稳定行走的时间 | 体现闭环恢复能力
能耗与基线保持 | 单位距离能耗；干地和楼梯非劣化 | 适合长时间巡检且不丢已有能力
仿真
已知摩擦 / 已知地形
泛化
未见位置 / 干湿突变
实验场
可控湿路面与缓坡
户外
限定路线巡检验证
Notes: 建议每个表面和路线设置重复次数、速度、载荷与环境状态；报告均值和离散度。真机验证从防摔保护下的可控湿地面开始，再进入限定户外路线。

## Slide 10
实施路线与阶段性交付
10 / 11
从当前稳定策略出发，用逐阶段对照实验降低工程风险
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
10
01
摸清失稳边界
跑当前 checkpoint
复现湿滑失败
交付：基线数据集
02
搭建场景与指标
局部摩擦地图
接触门控滑移指标
交付：仿真测试集
03
训练风险适应
时序风险估计
限速与恢复监督
交付：策略消融结果
04
真机巡检验证
材料与坡度分级
湿干切换路线测试
交付：工程能力边界
阶段验收
湿滑成功率与恢复能力提升，同时不降低干地及楼梯性能；需与当前策略和仅摩擦随机化策略对照。
Notes: 阶段顺序建议：先获得当前策略的失稳基线，再定义可重复的滑移标签和局部低摩擦场景；只有消融证明风险估计有收益后，再增加传感器或复杂地形。

## Slide 11
后续可扩展任务与实现方法
11 / 11
低附着适应形成主线后，可按巡检需求扩展运动能力、感知与任务自治
Lite3 · 户外巡检鲁棒运动控制
11
扩展任务 | 实现方法 | 工程用途
多步态切换 | 加入步态条件与相位；训练技能策略和过渡选择器；评估切换稳定性。 | 速度、能耗与地形适应
前视落足规划 | 融合深度 / LiDAR 地形图与湿滑风险，筛选安全落足区域。 | 绕开积水、裂缝和障碍
坡地与非结构地面 | 高度图课程训练；草地、碎石、泥地采用独立接触与形变模型。 | 扩大可巡检路面范围
载荷与外部扰动 | 随机化质量 / 重心、阵风和碰撞；用风险估计调整速度与姿态。 | 适配巡检传感器并抗扰
任务级巡检自治 | 导航目标、路径覆盖、巡检点停靠与运动控制分层联动。 | 从稳定行走走向自动巡检
推荐顺序：先低附着稳定行走，再加入步态选择和前视感知，最后扩展巡检任务自治。
Notes: 多步态期刊参照：Stamatopoulou et al., IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2025, https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3636224。
场景扩展中的“前视落足规划”和任务自治是结合户外巡检目标提出的后续工程路线，属于建议，不是当前 Lite3 已实现能力。